| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Số: 2051/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cần Thơ , ngày 08 tháng 7 năm 2013 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quận Cái Răng và

các Khu Công nghiệp Hưng Phú (1, 2A, 2B), thành phố Cần Thơ

đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 6260/QĐ-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020” ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quận Cái Răng và các Khu công nghiệp Hưng Phú (1, 2A, 2B), thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 với nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu Quy hoạch

- Đảm bảo yêu cầu cung cấp điện hiện nay và phát triển lưới điện đáp ứng cho nhu cầu phụ tải của quận Cái Răng và các Khu công nghiệp Hưng Phú (1, 2A, 2B) đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Mục tiêu đến năm 2015 đạt tỷ lệ 100% số hộ sử dụng điện trên địa bàn quận.

- Phát triển lưới điện phân phối trên các địa bàn phù hợp với sơ đồ phát triển lưới truyền tải được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đồng thời giảm tổn thất điện năng trên lưới phân phối.

- Đề ra biện pháp cải tạo và nâng cấp lưới điện phù hợp theo từng giai đoạn phát triển phụ tải, đảm bảo đáp ứng việc cung cấp điện hiệu quả, an toàn, tin cậy.

- Xây dựng mới các tuyến đường dây 22kV và các trạm biến áp cấp điện cho phụ tải mới, tăng cường công suất cho khu vực.

- Xây dựng được một hệ thống bản đồ địa dư lưới điện phân phối phục vụ tốt cho công tác quản lý vận hành và khai thác lưới điện.

2. Về phụ tải điện

Nhằm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 với tốc độ tăng trưởng GDP là 21%/năm, hộ sử dụng điện đạt 100%, nhu cầu phụ tải điện của quận Cái Răng theo phương án sau:

- Năm 2015: công suất cực đại Pmax=42,5MW, điện thương phẩm đạt 218,6 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm là 23,8%/năm; trong đó, nông, lâm, thủy sản giảm (-6,3)%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 34,3%/năm; thương mại, dịch vụ tăng 46,0%/năm; cơ quan quản lý, tiêu dùng dân cư tăng 10,3%/năm; phụ tải khác tăng 13,7%/năm.

- Năm 2020: công suất cực đại Pmax=87,4MW, điện thương phẩm đạt 490,1 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm là 17,5%/năm; trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 5,0%/năm, công nghiệp, xây dựng tăng 20,0%/năm, thương mại, dịch vụ tăng 25,0%/năm; cơ quan quản lý, tiêu dùng dân cư tăng 9,8%/năm, phụ tải khác tăng 12,2%/năm.

- Các Khu Công nghiệp Hưng Phú (1, 2A, 2B):

+ Năm 2015: dự báo điện thương phẩm 85,4GWh; công suất cực đại Pmax=18,9MW.

+ Năm 2020: dự báo điện thương phẩm 287,2GWh; công suất cực đại Pmax=61,2MW.

3. Về lưới điện trung thế và trạm biến áp phân phối

a) Đường dây trung thế:

- Toàn bộ hệ thống lưới trung thế quận Cái Răng vận hành ở cấp điện áp 22kV.

+ Đến năm 2015: xây dựng mới 71,96Km (trong đó, cáp ngầm: 11,5Km, 3 pha: 51,86 Km, 1 pha: 8,6Km) và cải tạo 12,4Km đường dây trung thế.

+ Giai đoạn 2016 – 2020: xây dựng mới 55Km (trong đó, cáp ngầm: 15Km, 3 pha: 30Km, 1 pha: 10Km) và cải tạo 8,7Km đường dây trung thế.

- Cấu trúc lưới điện: lưới trung thế đối với nội ô quận Cái Răng được thiết kế mạch vòng vận hành hở, đối với khu vực nông thôn được thiết kế hình tia. Các đường trục trung thế ở chế độ làm việc bình thường thiết kế mang tải từ 60 – 70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép để đảm bảo an toàn cấp điện khi có sự cố.

- Tiêu chuẩn điện áp lưới trung thế cho phép: xác đường dây trung thế mạch vòng, khi vận hành hở thiết kế sao cho tổn thất điện áp tại hộ xa nhất không quá 5% ở chế độ vận hành bình thường và không quá 10% ở chế độ sau sự cố. Các đường dây trung thế hình tia có tổn thất điện áp cuối đường dây không quá 5%.

- Tại các khu trung tâm nội ô quận, khu đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

b) Trạm biến áp phân phối

- Đến năm 2015: xây dựng mới 145 trạm biến áp với tổng dung lượng 112.363kVA.

- Giai đoạn 2016 – 2020: xây dựng mới 174 trạm biến áp với tổng dung lượng 60.000kVA; trạm 110kV dung lượng 63 MVA.

-  Trạm biến áp phân phối xây dựng trên địa bàn gồm có các loại như sau:

+ Loại trạm hợp bộ: sử dụng cho các khu đô thị, khu dân cư mới yêu cầu cao về mặt mỹ quan cho các tòa nhà chung cư cao tầng, khu thương mại và dịch vụ giải trí trong khu vực nội ô.

+ Loại trạm thân trụ thép: sử dụng cho các khu đô thị, khu dân cư mới yêu cầu cao về mặt mỹ quan cho các tòa nhà chung cư cao tầng, khu thương mại và dịch vụ giải trí.

+ Trạm trên cột và trạm giàn: sử dụng cho các cụm dân cư nông thôn, các khu vực vành đai đô thị đồng bộ với lưới điện trên không.

- Đối với trạm biến áp công cộng, công suất trạm được tính toán theo nguyên tắc đủ khả năng cung cấp điện cho các phụ tải dân sinh trong vòng bán kính từ 300 – 800m.

- Gam máy biến áp:

+ Phụ tải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lớn, ánh sáng sinh hoạt cho khu vực dân cư đông đúc chọn phổ biến loại 160, 250kVA cho vùng nông thôn và 250, 400, 560, 630kVA cho khu vực đô thị.

+ Các trạm chuyên dùng của khách hàng theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế với gam máy thích hợp.

4. Về tiêu chuẩn lưới điện hạ thế và điện kế

a) Về lưới điện hạ thế

- Đến năm 2015: xây dựng mới 73,8Km đường dây hạ thế.

- Giai đoạn 2016 – 2020: xây dựng mới 50,0Km đường dây hạ thế.

- Lưới hạ thế được thiết kế hình tia trừ các phụ tải công nghiệp, dịch vụ thương mại, khu phố có yêu cầu đặc biệt thì phải thiết kế mạch vòng có liên kết dự phòng.

- Bán kính lưới hạ thế đối với khu vực nông thôn dân cư phân tán không quá 800m,     ở khu vực nội ô bán kính hạ thế không quá 500m.

- Các đường dây trục chính sử dụng hệ thống 3 pha 4 dây, điện áp 380/220V.           Các nhánh rẽ tùy theo nhu cầu phụ tải sử dụng 1 hoặc 3 pha. Hệ thống hạ thế nối đất trung tính trực tiếp, khoảng cách trung bình từ các đường dây hạ thế tới nhà dân là 30m.

- Tiết diện dây pha của đường trục ≥95mm2, tiết diện dây pha của đường nhánh ≥50mm2.

b) Về điện kế:

- Lắp đặt mới công tơ các loại đến năm 2015 là 3.189 công tơ.

- Lắp đặt mới công tơ các loại giai đoạn 2016 – 2020 là 5.210 công tơ.

5. Về vốn đầu tư

- Đến năm 2015, tổng vốn đầu tư cho phát triển lưới điện là 173.946,3 triệu đồng, gồm:

+ Vốn phát triển lưới trung thế và trạm biến áp là: 154.469,5 triệu đồng;

+ Vốn phát triển lưới hạ thế và công tơ là: 19.476,8 triệu đồng.

- Giai đoạn 2016 – 2020, tổng vốn đầu tư cho phát triển lưới điện là 140.536,1 triệu đồng, gồm:

+ Vốn phát triển lưới trung thế là: 122.119 triệu đồng;

+ Vốn phát triển lưới hạ thế và công tơ là: 18.417,1 triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư: chủ yếu từ ngành điện và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác theo Luật điện lực.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công Thương có nhiệm vụ triển khai Quy hoạch, giám sát các dự án thực hiện theo kế hoạch từng năm phải phù hợp với Quy hoạch được duyệt. Hàng năm báo cáo   Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Quy hoạch trên địa bàn quận Cái Răng.

2. Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, các chủ đầu tư khác có trách nhiệm báo cáo kế hoạch đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện hàng năm trên địa bàn quận Cái Răng cho     Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Sở Công Thương để phối hợp thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân quận Cái Răng

- Có kế hoạch dành quỹ đất để xây dựng công trình điện và phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời, phổ biến tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện bảo đảm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn quận theo đúng quy định.

- Căn cứ quy hoạch được duyệt và tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội trên từng phường; hàng năm lập nhu cầu cải tạo và phát triển lưới điện thông qua Sở Công Thương tổng hợp để thống nhất với ngành điện đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Giám đốc Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc    Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: TT. Thành ủy; TT. HĐND thành phố; UBND thành phố (1); Như điều 3; TT. Quận ủy Cái Răng; TT. HĐND quận Cái Răng; VP HĐND-UBND quận Cái Răng; Văn phòng UBND thành phố (3B); - Lưu VT.P.KT.XN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Võ Thành Thống |
| --- | --- |