ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ		               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1743 /QĐ-UBND     	                     Cần Thơ, ngày 30  tháng 6  năm 2014

#### QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh và thay thế danh mục thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Tăng cường năng lực Trung tâm kiểm định và quy hoạch xây dựng Cần Thơ thành Trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 324/GĐ-CDMI ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả xem xét sự phù hợp danh mục trang thiết bị thí ngiệm được hỗ trợ đầu tư nâng cấp cho các tổ chức kiểm định thuộc Đề án “Tăng cường năng lực liểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” năm 2014;

Căn cứ Công văn số 390/GĐ-CDMI ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh bổ sung danh mục thiết bị thí nghiệm;

Xét Tờ trình số 1542/TTr-SKHĐT ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, điều chỉnh và thay thế danh mục thiết bị tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Tăng cường năng lực Trung tâm kiểm định và quy hoạch xây dựng Cần Thơ thành Trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

(Đính kèm Phụ lục danh mục thiết bị).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những nội dung còn lại được phê duyệt tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận : 				       			 KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;							PHÓ CHỦ TỊCH

# - Lưu: VT.

TB TT kdinh.doc

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ		               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ

Công trình: Tăng cường năng lực Trung tâm kiểm định và quy hoạch xây dựng Cần Thơ thành Trung tâm kiểm định vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(Kèm theo Quyết định số: 1743 /QĐ-UBND ngày 30  tháng 6 năm 2014

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

| S TT | Tên hàng hóa và đặc tính kỹ thuật (thiết bị có các đặc tính kỹ thuật tương đương) | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (4) | (5) |
| 1 | Máy siêu âm khuyết tật mối hàn | Bộ | 1 |
|  | Tổng quát: |  |  |
|  | Kích thước toàn bộ (W x H x D): 236x 167 x 70 mm |  |  |
|  | Khối lượng: 1.68 kg, bao gồm pin lithium-ion |  |  |
|  | Kiểu bàn phím: Tiếng Anh, Quốc tế, Nhật , Trung Quốc |  |  |
|  | Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc |  |  |
|  | Kết nối đầu dò: BNC hoặc LEMO1 |  |  |
|  | Lưu dữ liệu: 50,000 IDs, thẻ nhớ ngoài tiêu chuẩn 2GB MicroSD |  |  |
|  | Loại pin sử dụng: Pin đơn lithium-ion tiêu chuẩn |  |  |
|  | Thời gian sử dụng pin: 12h- 13h (lithium-ion) |  |  |
|  | Nguồn cấp: 100- 120 VAC, 200 - 240 VAC, 50/ 60 Hz |  |  |
|  | Màn hình hiển thị: VGA (640x 480pixels) màn hình gương LCD màu, tần suất làm tươi 60HZ |  |  |
|  | Kích thước hiển thị (W x H x D): 117x 89x 146 mm |  |  |
|  | Bộ phát xung |  |  |
|  | Pulser: Công nghệ xung vuông hoàn hảo bản quyền |  |  |
|  | PRF: 10 Hz- 2000Hz, bước tắng 10Hz |  |  |
|  | Năng lượng xung phát: 100 V, 200 V, 300 V và 400 V |  |  |
|  | Độ rộng xung: có thể điều chỉnh từ 30ns- 10,000 ns (0.1 MHz) với công nghệ Xung vuông hoản hảo |  |  |
|  | Dập âm: 50, 100, 200, 400 Ω |  |  |
|  | Bộ nhận xung |  |  |
|  | Khuếch đại: 0- 110 dB tín hiệu đầu vào tối đa 20V p-p |  |  |
|  | Trở kháng đầu vào: 400 Ω ± 5% |  |  |
|  | Dải tần: 0.2 MHz-26.5 MHz tại –3 dB |  |  |
|  | Dải lọc kỹ thuật số: Tám dải lọc (0.2-10 , 2.0-21.5 , 8.0-26.5 ,0.5-4 , 0.2-1.2, 1.5-8.5, 5-15 MHz, DC-10 MHz) |  |  |
|  | Chỉnh lưu: cả dạng sóng, Nửa sóng Âm/Dương, và RF |  |  |
|  | Độ tính ngang: 0.2% FSW |  |  |
|  | Tuyến tính dọc: 0.2% FS |  |  |
|  | Cát nhiễu : 0- 80% FSH với cảnh báo trực quan |  |  |
|  | Đo biên độ xung: 0-110% cả màn hình với độ phân dải 0.25% |  |  |
|  | Suất đo: Tương đương với PRF trong tất cả các chế độ |  |  |
|  | Hiệu chuẩn |  |  |
|  | Hiệu chuẩn tự động: Vận tốc, bù điểm không. |  |  |
|  | Đầu dò thẳng (Xung phản hồi đáy đầu tiên hoặc xung dội-tới-xung dội |  |  |
|  | Đầu dò góc (quãng đường truyền âm hoặc Độ sâu) |  |  |
|  | Chế độ kiểm tra: Xung dội, kép, hoặc truyền qua, tùy chọn kiểm tra ăn mòn |  |  |
|  | Đơn vị: Millimet, inches, hoặc micro giây |  |  |
|  | Dải đo: 1 mm - 10,160 mm (0.039 in. - 400 in.) |  |  |
|  | Vận tốc : 635 -15240 m/s (0.0250 in./µs - 0.6000 in./µs) |  |  |
|  | Bù điểm không: 0- 750 µs |  |  |
|  | Độ trễ hiển thị: –59 mm - 25400 mm (–2.323 in. - 1000 in.) |  |  |
|  | Góc phản xạ : 0° - 85° theo nấc tăng 0.1° |  |  |
|  | Cổng (Gate): |  |  |
|  | Cổng đo: 2 cổng độc lập theo biên độ và thời gian truyền âm |  |  |
|  | Điểm đặt ban dầu: Tùy chọn theo toàn bộ dải hiên thị |  |  |
|  | Độ rộng: Tùy chọn từ điểm đặt ban đầu đến điểm cuối dải hiển thị |  |  |
|  | Độ cao: Thay đổi từ 2 - 95% độ cao toàn màn hình |  |  |
|  | Cảnh báo: Ngưỡng âm/Dương, độ sâu nhỏ nhất (Cổng 1 và 2) |  |  |
|  | Các phép đo |  |  |
|  | Vị trí hiển thị phép đo: 5 vị trí (tự lựa chọn hoặc tự động mặc định) |  |  |
|  | Cổng 1: chiều dày, quãng đường truyền âm, hình chiếu, độ sâu, biên độ, thời gian bay, Độ sâu Min./Max., |  |  |
|  | biên độ xung Min./Max |  |  |
|  | Cổng 2: tương tự như cổng 1 |  |  |
|  | Xung dội- tới – Xung dội: tiêu chuẩn Cổng 2-cổng 1 |  |  |
|  | Các phép đo khác: Giá trị khuếch đại dB cho DGS/AVG, |  |  |
|  | ERS (tương tự cỡ bề mặt phản xạ) cho DGS/AVG, |  |  |
|  | AWS D1.1/D1.5 rating (D), giá trị loại bỏ |  |  |
|  | DAC/TVG: Tiêu chuẩn và DAC dynamic |  |  |
|  | Số điểm lập DAC: Tới 50 điểm, dải động 110 dB |  |  |
|  | Chế độ DAC tùy biến: 20-80% DAC, (tới 6 đường cong) |  |  |
|  | Bổ chính bề mặt cong : Đường kính ngoài tiêu chuẩn hoặc bổ chính thanh ống Bar khi dùng đầu dò góc |  |  |
|  | Thiết bị tiêu chuẩn bao gồm: |  |  |
|  | - Máy chính EPOCH 600 (với kết nối Lemo 01 ), hiển thị LCD màu, bàn phím núm xoay vạn năng, đáp ứng chuẩn |  |  |
|  | EN12668-1, cấp bảo vệ IP66, làm việc ngay cả với môi trường khắc nghiệt. |  |  |
|  | - Dải đo 1 -10,160 mm. trọng lượng (1.7 kg). |  |  |
|  | - Bộ sạc pin |  |  |
|  | - Pin sạc loại Lithium Ion |  |  |
|  | - Khay đựng pin 8 ngăn cho pin AA |  |  |
|  | - Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh - và tiếng việt |  |  |
|  | - Chân đỡ/tay cầm máy |  |  |
|  | - Va li vận chuyển |  |  |
|  | - Phần mềm DAC/TVG tiêu chuẩn |  |  |
|  | - Phần mềm AWS tiêu chuẩn |  |  |
|  | - Phầm mềm DGS/AVG |  |  |
|  | - Bổ chính đường cong (cho các cấu trúc dạng ống) |  |  |
|  | - Thẻ nhớ 2Gb |  |  |
|  | Phụ kiện : |  |  |
|  | - Đầu dò thẳng tần số 2.25 MHz, đường kính biến tử 0,5 inch (13mm), dạng kết nối cáp Microdot |  |  |
|  | - Đầu dò thẳng tần số 5 MHz, đường kính biến tử 0,5 inch (13mm),dạng kết nối cáp Microdot |  |  |
|  | - Đầu dò góc tần số 4 MHz, 45˚ đường kính biến tử 8x9 mm, dạng kết nối cáp Lemo 00 |  |  |
|  | - Đầu dò góc tần số 4 MHz, 60˚ đường kính biến tử 8x9 mm, dạng kết nối cáp Lemo 00 |  |  |
|  | - Đầu dò góc tần số 4 MHz, 70˚ đường kính biến tử 8x9 mm, dạng kết nối cáp Lemo 00 |  |  |
|  | - Cáp cho đầu dò, dạng kết nối Lemo 1-Lemo 00 dài 2 mét |  |  |
|  | - Cáp cho đầu dò, dạng kết nối Lemo 1-Microdot dài 1.8 mét |  |  |
|  | - Cao su bảo vệ, chân đỡ máy và dây đeo |  |  |
|  | - Mẫu chuẩn V2 theo chuẩn ISO 7963, hệ Met, loại thép thường 1018, kèm chứng chỉ |  |  |
|  | - Bộ KIT phần mềm giao diện với máy tính. Bao gồm đĩa CD phần mềm và cáp kết nối USB |  |  |
|  | - Chất tiếp âm cho đầu dò, dung tích 0.35l |  |  |
| 2 | Thước đo chiều cao đường hàn hiển thị số | cái | 2 |
|  | Thước đo màn hình LCD |  |  |
|  | Đo độ dầy và cao của mối hàn |  |  |
|  | Dễ sử dụng và bảo quản |  |  |
|  | Dải đo: 0- 12.5mm |  |  |
|  | Độ phân giải: 0.01mm |  |  |
| 3 | Máy kiểm tra mối hàn bằng bột từ | Bộ | 1 |
|  | Máy dò khuyết tật bằng gông từ với phụ kiện |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Máy kiểm tra mối hàn bằng từ tính chữ U model DA- 400S |  |  |
|  | là loại tạo được từ trường một chiều và xoay chiều cho |  |  |
|  | phép phát hiện cả khuyết tật bề mặt và gần bề mặt với độ nhậy và độ tin cậy cao. |  |  |
|  | Chân chữ U có khớp nối có thể điều chỉnh khẩu độ kiểm tra |  |  |
|  | rộng (300 mm) và hình dạng phù hợp hình dạng của vật |  |  |
|  | kiểm tra vì vậy từ trường tạo ra là tối ưu. |  |  |
|  | Thiết bị gọn nhẹ và an toàn cao, có thiết kế tối ưu, thích hợp cho người Việt Nam |  |  |
|  | Thiết bị đạt và vượt tất cả các chuẩn công nghiệp quốc tế hiện hành |  |  |
|  | Điện áp: 230VAC 1 pha, 50Hz |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | - Máy chính |  | 1 |
|  | - Hộp bột từ khô màu xám |  | 1 |
|  | - Hộp bột từ khô màu đỏ |  | 1 |
|  | - Hộp đựng máy |  | 1 |
|  | - Đèn UV |  | 1 |
| 4 | Máy đo điện trở đất | Bộ | 1 |
|  | Máy đo điện trở đất, loại điện tử. |  |  |
|  | Chống bụi và nước rơi (IP54). Để thuận tiện đo chính xác, |  |  |
|  | máy cung cấp theo các que thử để đo đơn giản hai dây. |  |  |
|  | Khả năng đo điện thế đất. Hệ thống báo động tự động khi điện trở của cọc đất phụ vượt ngưỡng. |  |  |
|  | Thang điện trở đất: 0-20, 0-200, 0-2000 |  |  |
|  | Thang điện thế đất: 0-2000V AC (50-60Hz) |  |  |
|  | Chính xác điện trở đất: ±2% số đọc ±0.1 |  |  |
|  | ±2% số đọc ±3 số |  |  |
|  | Chính xác điện thế đất: ±1% số đọc ±4 số |  |  |
|  | Tiêu chuẩn an toàn: IEC6010-1 CAT, II 300V |  |  |
|  | IEC61557-1 |  |  |
|  | IP rating: IEC60529-IP54 |  |  |
|  | Nguồn nuôi: R6P (AA), 1.5V x 6 |  |  |
|  | Kích thước: L105 x W158 x D70mm |  |  |
|  | Khối lượng: 550g |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | - Máy chính |  |  |
|  | - Bộ que thử (7095) (đỏ: 20m, vàng: 10m, xanh: 5m) |  |  |
|  | - Bộ que đất phụ (8032) |  |  |
|  | - Bộ que đo đơn giản (7127) |  |  |
|  | - 6 x pin AA, |  |  |
|  | - Dây deo vai |  |  |
|  | - Hướng dẫn sử dụng |  |  |
| 5 | Máy định vị GPS 2 tần số | Bộ | 1 |
|  | dùng cho đo RTK |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | - Cấu hình vệ tinh 136 channels (02 tần số) |  |  |
|  | -Độchính xác về vịtrí |  |  |
|  | -Chức năng đo tĩnh |  |  |
|  | Phương ngang: 2mm+0,5ppm |  |  |
|  | Phương đứng: 2mm+0,5ppm |  |  |
|  | -Trong lượng. 1.5kgs Bao gồm Pin |  |  |
|  | Chức năng RTK (Option) |  |  |
|  | Phương ngang: 1cm+1ppm |  |  |
|  | Phương đứng: 1.5cm+1ppm |  |  |
|  | -Kích thước: 198mm x H99mm |  |  |
|  | -Time to first fix: 1,5sec |  |  |
|  | -Bluetooth: available |  |  |
|  | -ROHS: Comliant |  |  |
|  | -Waterproofing: IP67 |  |  |
|  | -Certification: CE |  |  |
|  | Thiết bị trạm tỉnh (Base) |  |  |
|  | - Máy thu R3100-R1 |  | 1 |
|  | -Thẻ nhớ SD card 2GB |  | 1 |
|  | - Pin Battery BP07 |  | 2 |
|  | - Adapter MT02 |  | 1 |
|  | - Bộ sạc Pin Charge BC05 |  | 1 |
|  | - Ăn ten trong máy UHF ( 406 -470 MHz) |  | 1 |
|  | - Hệthống Radio ngoài |  | 1 |
|  | - CD và hướng dẫn sử dụng |  | 1 |
|  | -Thùng đựng máy |  | 1 |
|  | - Bộ nối có dọi tâm quang học Pentax |  | 1 |
|  | - Đế máy không có dọi tâm quang học Pentax |  | 1 |
|  | - Chân máy gỗ chính xác Pentax |  | 1 |
|  | Thiết bị trạm động (Rover) |  |  |
|  | - Máy thu R3100-R1 |  | 2 |
|  | - Thẻ nhớ SD card 2GB |  | 2 |
|  | - Pin Battery BP07 |  | 4 |
|  | - Adapter MT02 |  | 2 |
|  | - Bộ sạc Pin Charge BC05 |  | 1 |
|  | - Ăn ten trong máy UHF ( 406 -470 MHz) |  | 2 |
|  | - Phần mềm truyền số liệu |  | 2 |
|  | - Cáp truyền số liệu |  | 2 |
|  | - CD và hướng dẫn sử dụng |  | 2 |
|  | - Thùng đựng máy |  | 2 |
|  | - Bộ điều khiển PS535E |  | 2 |
|  | - Sào nhôm 2,15m có gắn bọt thủy |  | 2 |
| 6 | Thiết bị đo chuyển vị từ xa dùng nguyên lý laser | Cái | 2 |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Độ chính xác cân bằng: ±1.5mm/30m |  |  |
|  | Độ chính xác dốc nghiêng: ±3mm/30m |  |  |
|  | Khoảng cách làm việc: 300m |  |  |
|  | Tốc độ quay: 10 |  |  |
|  | Tự động cân bằng: ±5° |  |  |
|  | cài đặt độ ngiêng: 01 trục ± 10% (single axis) |  |  |
|  | laser diode: 635nm |  |  |
|  | Trọng lượng: 2.95kg |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | Máy chính |  | 1 |
|  | Bộ nhận tín hiệu laser rod eye |  | 1 |
|  | Pin |  | 1 |
|  | Mia nhôm 5m Myzox |  | 1 |
|  | Chân nhôm sokkia |  | 1 |
|  | Hướng dẫn sử dụng |  | 1 |
|  | Thùng máy |  | 1 |
| 7 | Máy toàn đạc điện tử | Bộ | 1 |
|  | Các thông số chính |  |  |
|  | - Độ phóng đại ống kính: 30 x |  |  |
|  | - Trường nhìn ống kính: 10 30’. |  |  |
|  | - Có chế độ dọi tâm và bắt mục tiêu bằng Laser |  |  |
|  | - Có hệ thống cân bằng điện tử |  |  |
|  | - Có chế độ đo không gương khoảng 400m |  |  |
|  | - Đo với gương giấy khoảng 600m |  |  |
|  | - Đo với gương Mini khoảng 1600m |  |  |
|  | - Đo với 1P khoảng 7000m |  |  |
|  | - Đo với 3P khoảng 9000m |  |  |
|  | - Góc hiển thị trên màn hình là: 1” |  |  |
|  | - Độ chính xác đo góc là: 2” |  |  |
|  | - Độ chính xác đo cạnh:  (2mm+2ppm) |  |  |
|  | - Thời gian đo chính xác: 2 giây |  |  |
|  | - Bộ nhớ trong: 45.000 điểm đo |  |  |
|  | - Bộ nhớ ngoài SD card |  |  |
|  | - Cổng truyền dữ liệu USB và RS-232C |  |  |
|  | - Thời gian đo Tracking: 0.4” |  |  |
|  | - Máy có hai màn hình |  |  |
|  | 01 bộ máy theo tiêu chuẩn gồm: |  |  |
|  | - Máy Pentax R-422VN trong hộp |  | 1 |
|  | - Túi nilon che máy |  | 1 |
|  | - Nắp đậy ống kính |  | 1 |
|  | - Bộ đồ nghề hiệu chuẩn máy |  | 1 |
|  | - Pin xạc loại dung lượng lớn 4000mAh - BP-02c |  | 2 |
|  | - Bộ xạc nhanh STD – 03C (230V) |  | 1 |
|  | - Cáp truyền dữ liệu qua cổng USB |  | 1 |
|  | - Đĩa format số liệu và hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh |  | 1 |
|  | - Catalog hướng dẫn sử dụng tiếng Anh |  | 1 |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sữ dụng tiếng Việt |  | 1 |
|  | Các thiết bị kèm theo : |  |  |
|  | - Ba lô và dây đeo máy |  | 1 |
|  | - Chân máy gỗ Pentax |  | 1 |
|  | - Sào gương đơn có gắn bọt thủy dài 2.15m |  | 2 |
|  | - Khung gương, qủa gương, bảng ngắm Pentax |  | 2 |
|  | - Túi đựng gương đơn |  | 2 |
|  | - Bộ kẹp sào gương ba chân |  | 1 |
|  | - Thẻ nhớ SD card 2GB |  | 1 |
| 8 | Máy kinh vỹ điện tử | Cái | 1 |
|  | Các thông số kỹ thuật chính: |  |  |
|  | Độ phóng đại: 30X |  |  |
|  | Đường kính hiệu quả của kính vật: 45mm |  |  |
|  | Khoảng cách đọc được ngắn nhất: 1.35m |  |  |
|  | Hệ số K=100 |  |  |
|  | Góc hiển thị trên màn hình: 1''/5'' |  |  |
|  | Máy có 2 màn hình |  |  |
|  | Độ chính xác đo góc: 2" |  |  |
|  | 01 bộ máy bao gồm: |  |  |
|  | Máy trong hộp và phụ tùng chuẩn |  | 1 |
|  | Chân máy kinh vỹ bằng nhôm |  | 1 |
|  | Mia nhôm 4m 4 đoạn |  | 1 |
| 9 | Máy thủy chuẩn tự động | Cái | 1 |
|  | Các thông số kỹ thuật chính: |  |  |
|  | Độ phóng đại : 32x |  |  |
|  | Độ kín nước theo tiêu chuẩn IPX6 |  |  |
|  | Độ chính xác bình thường: ± 0.8mm |  |  |
|  | Độ chính xác (Với micrometer): ± 0.4mm |  |  |
|  | Hình ảnh: Anh thuận |  |  |
|  | Hệ số k: 1/100 |  |  |
|  | Độ nhạy : 8’/2mm |  |  |
|  | Con lắc tự động có phạm vi làm việc: ±12’ |  |  |
|  | Độ chính xác lắp đặt: +/-0.3” |  |  |
|  | 01 bộ máy bao gồm: |  |  |
|  | - Máy AL-321 trong hộp + phụ tùng chuẩn |  | 1 |
|  | - Chân máy nhôm Pentax 20F |  | 1 |
| 10 | Panme điện tử | Cái | 2 |
|  | Loại đo ngoài |  |  |
|  | Phạm vi đo: 0-25mm (0-1'') |  |  |
|  | Độ chia: 0.001mm |  |  |
| 11 | Thước cặp điện tử | Cái | 2 |
|  | Phạm vi đo: 0-300mm |  |  |
|  | Độ chia: 0.01mm |  |  |
| 12 | Thiết bị đo bám dính vữa | Cái | 1 |
|  | Thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM C4541, EN 10115-12, EN 1348, DIN 1048 p2, BS 1881 p 207, ACI 503-30 |  |  |
|  | Thiết bị thử bám dính (pull off tester). Thiết bị dùng để đo độ bám dính của lớp phủ trên kim loại, bê tông và |  |  |
|  | các bề mặt khác. |  |  |
|  | Loại tiêu chuẩn với đồng hồ đo chỉ thị số, hiển thị đơn vị N.mm2 |  |  |
|  | Lực kéo max : 16KN (3600 lbf) |  |  |
|  | Kích thước đĩa thử: 50mm |  |  |
|  | Độ chính xác: ±2% |  |  |
|  | khoảng cách đo 3mm |  |  |
|  | đinh ốc kéo M8 với ren |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | - Máy chính |  | 1 |
|  | - Đĩa thử D50mm |  | 1 |
|  | - Tensile raw bolt M8 |  | 1 |
|  | - Hộp đựng |  | 1 |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | 1 |
| 13 | Máy đo ăn mòn cốt thép trong bê tông | Bộ | 1 |
|  | Máy đo độ ăn mòn cốt thép trong bê tông. |  |  |
|  | Ăn mòn của thép trong bê tông là một quá trình hóa học. |  |  |
|  | Trường điện thế có thể đo trên bề mặt bê tông bằng điện cực |  |  |
|  | thường được gọi là half-cell, và điện thế kế trở kháng cao. |  |  |
|  | Máy đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C876-91 - BS 1881 Part 201 - SIA 2006 - DGZfP B3 - UNI 10174. |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật : |  |  |
|  | Nhiệt độ làm việc : 0C - 60C. |  |  |
|  | Màn hình LCD graphic 128 x 128 pixels. |  |  |
|  | Trở kháng ngõ vào 10MΩ. |  |  |
|  | Bộ nhớ lưu trữ đến 235 000 điểm đo |  |  |
|  | Cổng giao tiếo RS232 với adapter USB. |  |  |
|  | Nguồn nuôi 6 pin kiềm LR6 1.5V, tuổi thọ khoảng 40-60 giờ |  |  |
|  | Thang đo potential:  999mV |  |  |
|  | Độ phân giải :1mV. |  |  |
|  | Dùng với điện cực (electrodes) đến 8 thanh hay 8 bánh xe. |  |  |
|  | Truyền dữ liệu sang máy tính bằng phần mềm ProVista. |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | - Máy chính |  |  |
|  | - Hộp đựng |  |  |
|  | - Cáp truyền dữ liệu dài 1.5m |  |  |
|  | - Cáp điện cực 1 đầu dai 1.5m |  |  |
|  | - Cuộn cáp dài 25m, gồm kẹp |  |  |
|  | - Điện cực thanh (đồng/đồng sulphate) |  |  |
|  | - Đồng sulphate (CuSO4), 250g |  |  |
|  | - Dây đeo |  |  |
|  | - USB serial adapter |  |  |
|  | - Phần mềm ProVista |  |  |
|  | - Hướng dẫn sử dụng |  |  |
| 14 | Máy siêu âm cọc khoan nhồi | Bộ | 1 |
|  | Máy siêu âm cọc khoan nhồi đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D6760, TCVN |  |  |
|  | Hệ thống bao gồm: |  |  |
|  | Máy tính công nghiệp (Standard Freedom Data PC) |  |  |
|  | - Tốc độ bộ vi xử lý 1.1 GHz, 512MB DRAM |  |  |
|  | - Ổ cứng 120GB |  |  |
|  | - Màn hình màu LCD 14 inches độ phân giải 1366x768 (dễ dàng đọc ngoài trời và trong nhà) |  |  |
|  | - Card National Instrument PCI, 16 bit A/D, tốc độ lấy mẫu 1.25 MHz, 16 kênh |  |  |
|  | - Có khả năng chống nước, va đập nhẹ và nhiệt độ ngoài trời |  |  |
|  | - Pin xạc Lithium đảm bảo duy trì máy ở chế độ làm việc khoảng 8-10 giờ |  |  |
|  | - Hệ điều hành windows XP, có ổ đĩa CD Rewirte TQ |  |  |
|  | - Cổng giao diện: USB, Parallel, Serial, LAN 10/100 MB |  |  |
|  | - Nguồn điện sạc: 110/220 VACm, bộ sạc 12VDC |  |  |
|  | - Có khả năng nâng cấp để thực hiện được phép thử PIT |  |  |
|  | Hệ thống đầu dò siêu âm, cáp nối, phần mềm, bao gồm: |  |  |
|  | - Đầu phát có kích thước dài 12cm, đường kính 32mm |  |  |
|  | - Đầu thu có kích thước dài 12cm, đường kính 32mm |  |  |
|  | - Cáp dài 100m có khối chống nước |  |  |
|  | - Tời gắn bộ phận đo sâu bằng đếm vòng quay tời, kèm cáp truyền số liệu dài 15m |  |  |
|  | - Phần mềm phân tích, xử lý số liệu và vẽ biểu đồ: Vận tốc, thời gian, năng lượng, phổ vận tốc |  |  |
| 14.1 | Phụ kiện ghép nối với máy tính công nghiệp của hệ CSL-1 dùng thử biến dạng nhỏ (PIT) | Bộ | 1 |
|  | Phù hợp theo tiêu chuẩn ASTM D 5882 |  |  |
|  | Xác định độ không đồng nhất, vết nứt, co thắt trong cọc bê tông, chiều dài cọc |  |  |
|  | Bộ phụ kiện bao gồm: |  |  |
|  | + Card thu nhận dữ liệu, kiểm tra chất lượng cọc cả khi gõ |  |  |
|  | vào đỉnh cọc và thành cọc (tích hợp vào máy tính công nghiệp của thiết bị siêu âm cọc nhồi CSL-1) |  |  |
|  | + Đầu đo gia tốc |  |  |
|  | + Đầu đo geophone |  |  |
|  | + Bộ búa gõ chuyên dụng |  |  |
|  | + Phần mềm phân tích và xử lý số liệu, vẽ đồ thị, xác định vị trí khuyết tật, độ co thắt, chiều dài cọc theo miền thời gian và miền tần số. |  |  |
|  | + Cáp nối |  |  |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng |  |  |
| 15 | Thiết bị thử tải cọc bằng phương pháp động (PDA) | Bộ | 1 |
|  | Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | 1/ PHẦN CƠ : |  |  |
|  | Kích thước : 150 x 220 x 290 mm |  |  |
|  | Khối lượng: 5 kg |  |  |
|  | cho mọi điều kiện ánh sáng |  |  |
|  | Màn hình kiểu cảm ứng, thuận tiện cho việc sử dụng |  |  |
|  | Cài đặt sẵn cổng nối với màn hình ngoài VGA |  |  |
|  | Nhiệt độ làm việc : 0 đến 40 độ C. |  |  |
|  | Nhiệt độ bảo quản :-20 đến 65 độ C. |  |  |
|  | Nguồn điện : Pin bên trong cho phép hoạt động trong vòng |  |  |
|  | 6 giờ hoặc 120-240 VAC (50-60HZ) qua bộ chuyển đổi |  |  |
|  | thành nguồn điện 12 VDC hoặc dùng điện ác quy ngoài 12VDC . |  |  |
|  | 2/ PHẦN ĐIỆN TỬ : |  |  |
|  | PC compactiable processor với hệ điều hành Windows |  |  |
|  | Ổ cứng 40GB, 512 KB DRAM |  |  |
|  | Có sẵn các cổng kết nối như 01 cổng Ethernet va 02 cổng USB. |  |  |
|  | Bộ lọc biến đổi tín hiệu analog ( đáp tuyến tần số): 3 kHz |  |  |
|  | Bộ chuyển đổi A/D 24bit với tốc độ lấy mẫu tới 5.12KHz |  |  |
|  | từ 2500 đến 40000Hz) |  |  |
|  | Độ phân giải : 24bit A/D |  |  |
|  | Ghi tín hiệu từ đầu đo bằng số hóa |  |  |
|  | Có thể chọn cỡ file khi ghi tín hiệu : 1K, 2K hoặc 4K |  |  |
|  | Cài đặt sẵn chức năng kiểm chuẩn |  |  |
|  | Độ chính xác : 2% |  |  |
|  | 3/ CÁC CHỨC NĂNG: |  |  |
|  | Máy PAX cài đặt sẵn 4 kênh (2 kênh cho đầu đo gia tốc, 2 kênh cho đầu |  |  |
|  | đo biến dạng ), tín hiệu các đầu đo được truyền về máy chính bằng cáp hoặc |  |  |
|  | bằng công nghệ không dây |  |  |
|  | Cài đăt sẵn chức năng kiểm tra hiệu chuẩn |  |  |
|  | Có thể tương thích với đầu đo thông minh ( truyền tín hiệu không dây) |  |  |
|  | Khoảng cách truyền không dây : khoảng 100m |  |  |
|  | Tự động cân bằng tín hiệu và biến đổi tín hiệu |  |  |
|  | Biến đổi tín hiệu cho lực và biến dạng để có đáp tuyến tần số phù hợp |  |  |
|  | Chức năng nội chuẩn cho đầu đo biến dạng và gia tốc |  |  |
|  | Có khả năng khuyếch đại tín hiệu |  |  |
|  | Chức năng tự động tringger ( kích hoạt) khi gắn đầu đo biến |  |  |
|  | dạng. Có thể truyền tín hiệu quan đường mobilphone khi nối với cổng USB |  |  |
|  | 4/ CÁC THÔNG SỐ KHÁC : |  |  |
|  | Đáp ứng và thoả mãn tiêu chuẩn ASTM D4945 |  |  |
|  | chức năng WiFi |  |  |
|  | Có thể đo theo các đơn vị hệ Anh, SI hoặc hệ Mét |  |  |
|  | Cung cấp theo các phần mềm tiêu chuẩn như PDA-W, |  |  |
|  | PDILOT và GRLWEAP và phần mềm chuyên nghiệp CAPWAP |  |  |
|  | Bộ PDA model PAX 4 kênh (loại truyền tín hiệu bằng dây) |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | - Máy chính kèm bộ AC adaptor và bộ nạp Pin |  | 1 |
|  | - PDI-CURVE, GRLWEAP và CAPWAP |  | 1 |
|  | - Đầu đo gia tốc PE |  | 2 |
|  | - Đầu đo biến dạng |  | 5 |
|  | - Cáp chính nối đầu đo với máy PAX, dài 25m |  | 2 |
|  | - Cáp cho đầu đo PE hoặc Cáp cho đầu đo PR |  | 2 |
|  | - Hướng dẫn sử dụng ( file mềm) |  | 1 |
|  | - Hộp đựng máy chính và các phụ kiện |  | 1 |
| 15.1 | Búa cho thí nghiệm tải động | Cái | 1 |
|  | Búa bằng thép, thiết kế hình dáng phù hợp với thí nghiệm |  |  |
|  | thử tải động |  |  |
|  | Các cấp tải: 2 tấnx 2, 4 tấnx 2 = 12 tấn |  |  |
| 16 | Kích thử tĩnh cọc 500 tấn, bơm điện | Bộ | 2 |
|  | Hệ thống gồm: |  |  |
|  | - Kích thủy lực 500 tấn: |  |  |
|  | Kích thủy lực 500 tấn, loại 1 tác động |  |  |
|  | Hành trình 200mm |  |  |
|  | Dung tích dầu 16.085 cm3 |  |  |
|  | Chiều cao 390mm |  |  |
|  | Trọng lượng: 366kg |  |  |
|  | - Bơm điện: |  | 1 |
|  | Bơm điện sử dụng nguồn điện 3 pha, 400 V, 50Hz, 4kW |  |  |
|  | Dung tích dầu: 25 lít |  |  |
|  | Lưu lượng tại 700bar: 2.2 lít/phút |  |  |
|  | Lưu lượng tại 100bar: 13 lít/phút |  |  |
|  | Trọng lượng: 86kg |  |  |
|  | - ống dầu thủy lực dài 3m |  | 1 |
|  | - Đồng hồ đo áp D100mm |  | 1 |
|  | - Đầu nối đồng hồ |  | 1 |
|  | - Đầu nối dây |  | 3 |
|  | - Đồng hồ so 50mm |  | 4 |
|  | Thang đo: 0-50mm, vạch chia 0,01mm |  |  |
|  | - Gá từ cho đồng hồ so |  | 4 |
| 16.1 | - Kích thử tĩnh cọc 300 tấn, bơm tay | Cái | 2 |
|  | Kích thủy lực 300 tấn, loại 1 tác động |  |  |
|  | Hành trình 200mm |  |  |
|  | Làm bằng vật liệu tốt |  |  |
|  | - Bơm tay |  |  |
|  | - ống dầu thủy lực dài 3m |  |  |
| 17 | Máy nén 3 trục | Bộ | 1 |
|  | Hệ thống thử ba chỉ tiêu UU, CU và CD, thu dữ liệu tự |  |  |
|  | động bằng các đầu dò, bộ thu dữ liệu và phần mềm chạy |  |  |
|  | trên PC (lực cắt, áp suất nước lỗ rỗng, thay đổi thể tích, |  |  |
|  | biến dạng), đọc áp suất buồng mẫu và áp suất ngược bằng |  |  |
|  | màn hình LCD, kích thước mẫu 38,1 x 76,2mm (có thể thay đổi kích thước khác). |  |  |
|  | Cấu hình 01 buồng mẫu, bao gồm: |  |  |
|  | 1- Khung máy nén đa năng | cái | 1 |
|  | Thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu hệ thống gia tải đa chức năng. |  |  |
|  | Thiết kế dạng môđun, tiết kiệm chi phí ban đầu, nâng cấp dễ dàng. Có thể thí nghiệm CBR, UU, CU, CD, UC, Marshall |  |  |
|  | và Hveem test ASTM : D1883, D2850, D2166, D4767, D1559, AASHTO T193, T296, T297, T208, T245, T246, |  |  |
|  | BS 1377, 598 |  |  |
|  | Điều khiển tốc độ bằng vi xử lý và môtơ bước |  |  |
|  | Bốn kênh chuyển đổi tín hiệu analog-digital thu dữ liệu theo thời gian thực. |  |  |
|  | Màn hình LCD lớn, 127 x 70mm |  |  |
|  | Phím nhấn điều khiển kín, dạng màng |  |  |
|  | Núm dừng máy khẩn cấp |  |  |
|  | Cổng giao tiếp RS232C để điều khiển bằng máy tính và truyền dữ liệu |  |  |
|  | Cổng analog ra cho máy tự ghi X-Y-T |  |  |
|  | Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu hiệu chuẩn máy và dữ liệu thí nghiệm |  |  |
|  | Chuyển đổi tự động hệ đơn vị Mét – Anh |  |  |
|  | Tự động thực hiện thí nghiệm (start/stop động cơ, chọn lựa tốc độ và thu dữ liệu thí nghiệm) |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Kích thước (mm) : L430 x W480 x H1500 |  |  |
|  | Trọng lượng : 110kg |  |  |
|  | Hành trình tấm nén : 100mm, max |  |  |
|  | Thang tốc độ : 0 – 75.0000mm/phút |  |  |
|  | Khả năng tải : 50kN |  |  |
|  | Khoảng cách tấm nén : 1000mm max |  |  |
|  | Khoảng cách trụ máy : 380mm |  |  |
|  | Bộ nhớ dữ liệu : 1000 số đọc |  |  |
|  | Tốc độ ghi dữ liệu : 0,1 giây/số đọc |  |  |
|  | Nguồn điện : 220V, 50Hz |  |  |
|  | 2- Phần mềm báo cáo UU | cái | 1 |
|  | Phần mềm báo cáo nén ba trục UU. Giải pháp hoàn chỉnh |  |  |
|  | để thu, ghi và trình bày dữ liệu cũng như điều khiển vận |  |  |
|  | hành thí nghiệm. Phần mềm sử dụng tương thích Excel để |  |  |
|  | trình bày dữ liệu dạng bảng tính dễ đọc, dễ tính tóan và có thể gửi sang PC khác. |  |  |
|  | 3- Phần mềm báo cáo CU/CD | cái | 1 |
|  | Phần mềm báo cáo nén ba trục CU/CD. |  |  |
|  | Giải pháp hòan chỉnh để thu, ghi và trình bày dữ liệu |  |  |
|  | cũng như điều khiển vận hành thí nghiệm. Phần mềm sử |  |  |
|  | dụng tương thích Excel để trình bày dữ liệu dạng bảng tính dễ đọc, dễ tính tóan và có thể gửi sang PC khác. |  |  |
|  | 4- Bảng điều khiển | Cái | 1 |
|  | Bảng điều khiển , dùng cho 3 buồng mẫu. |  |  |
|  | Bảng cho phép cài đặt và theo dõi áp suất buồng và áp suất ngược cho mỗi buồng mẫu. |  |  |
|  | Nguồn cấp : 220VAC, 1pha, 50Hz |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Đơn vị áp suất hiển thị : psi; BAR; Mpa |  |  |
|  | Áp suất đầu vào max: 200psi; 14 BAR hoặc 1.4Mpa |  |  |
|  | Áp suất đầu ra max: 150 psi; 10BAR hoặc 1 Mpa |  |  |
|  | Độ phân giải áp suất: 0.1 psi; 0.01 BAR hoặc 0.001Mpa |  |  |
|  | Mà hình hiển thị số LCD |  |  |
|  | Kích thước: 203x495x952mm |  |  |
|  | 5- Bình phân ly khí nước | cái | 2 |
|  | Bình phân ly khí - nước, Dùng để phân phối nước áp lực |  |  |
|  | đã khử khí vào buồng nén ba trục. Nó tác dụng như bộ |  |  |
|  | phận giao tiếp giữa khí nén và nước khử khí. Thiết bị vận |  |  |
|  | hành liên tục với áp suất cao nhất là 150psi (1000kPa). |  |  |
|  | 6- Bong bóng cao su | cái | 2 |
|  | Bong bóng cao su thay thế |  |  |
|  | 7- Bộ đo và thu dữ liệu 4 kênh | cái | 1 |
|  | Bộ đo và thu dữ liệu 4 kênh độc lập, mạch chuyển đổi A/D 16 bit. Nguồn nuôi kích: 10VDC |  |  |
|  | Cổng ra analog: cho XYt chart recorder |  |  |
|  | Sử dụng với thiết bị có tín hiệu ra 0 - 100mV DC, thích hợp cho transducer, load cell. |  |  |
|  | Thu dữ liệu 4 kênh độc lập theo thời gian thực |  |  |
|  | Màn hình LCD lớn có đèn chiếu sáng |  |  |
|  | Cổng giao tiếp RS232 cho máy tính / máy tính |  |  |
|  | Có pin nuôi bộ nhớ dữ liệu và hiệu chuẩn, đồng hồ thời gian |  |  |
|  | thực. Tự động chuyển đổi hiệu chuẩn máy giữa đơn vị hệ |  |  |
|  | SI và hệ Anh. Cài đặt thí nghiệm và lựa chọn bằng phím Tự độ kích hoạt lưu trữ dữ liệu |  |  |
|  | Xem dữ liệu thí nghiệm đã lưu trữ trên màn hình LCD. |  |  |
|  | Tốc độ thu dữ liệu nhanh đến 0.1 giây/số đo |  |  |
|  | Phần mềm chạy trong Windows để xem dữ liệu dạng số liệu hay đồ thị và xuất dữ liệu thí nghiệm sang file Excel. |  |  |
|  | Có thể kết nối 16 máy đến cùng 1 máy tính. |  |  |
|  | Lưu trữ dữ liệu: 1000 số đo / kênh |  |  |
|  | Kích thước: L210 x W240 x H120mm |  |  |
|  | Trọng lượng: 2.7kg |  |  |
|  | Nguồn điện: 110/220V AC |  |  |
|  | 8- Buồng mẫu thử nén ba trục | Cái | 1 |
|  | Buồng mẫu thử nén ba trục, thích hợp cho mẫu đường kính |  |  |
|  | 35 - 75mm. Buồng làm bằng acrylic trong, áp suất làm việc |  |  |
|  | đến 150 psi (1000kPa). Chân đế thiết kế dễ dàng định tâm |  |  |
|  | trên máy nén và chuẩn bị mẫu nhanh. Khối khử khí cho |  |  |
|  | đầu dò áp suất lỗ rỗng gắn trong buồng. Có 5 van không |  |  |
|  | thay đổi tích gắn cùng phía. Nắp trên (top cap) và đế dưới |  |  |
|  | (base pedestal) có thể chọn lựa nhiều loại khác nhau bằng |  |  |
|  | nhôm anodized hay bằng thép không rỉ có kích thước khác nhau cho nhiều kích thước mẫu. |  |  |
|  | 9- Tấm đế và tấm nén trên | Cái | 1 |
|  | Tấm trên (top cap) và tấm dưới (base pedestal) cho mẩu đường kính 1.5" / 38.1mm, bằng nhôm anodized |  |  |
|  | 10- Load cell 2.5KN | Cái | 1 |
|  | Load cell Type-S, bi-directional, khả năng tải 2.5KN, |  |  |
|  | bằng thép không rỉ, bao gồm cáp dài 6ft và đầu nối DIN 5 |  |  |
|  | chân. Điện thế kích 10 VDC (max 15 VDC), tín hiệu ra |  |  |
|  | 3mV/V, không tuyến tính 0,03% FSO, trễ 0,02% FSO, |  |  |
|  | không lặp lại 0,02 FSO, sự dão 0,03% FSO (30 phút), quá tải cho phép 150% (an toàn) 300% (tối đa). |  |  |
|  | 11- Đầu đo chuyển vị 50mm | Cái | 1 |
|  | Đầu do chuyển vị điện tử, thang đo 50mm, độ phân giải |  |  |
|  | cao, lực lò xo 250g, không tuyến tính 0,1% FS, trễ |  |  |
|  | 0,2%, không ảnh hưởng do nhiệt, vỏ bằng thép không rỉ, nguồn nuôi 10 VDC, tín hiệu ra 6,5mV/V. |  |  |
|  | 12- Giá giữ đầu dò | Cái | 1 |
|  | Giá giữ đầu dò chuyển vị điện tử, dùng gắn lên máy nén |  |  |
|  | 13- Đầu đo áp suất lỗ | Cái | 1 |
|  | Đầu dò áp suất lỗ rỗng, 200psi (1400kPa), bảo vệ quá tải, |  |  |
|  | bảo vệ khỏi chất ăn mòn, nguồn nuôi 10V DC, tín hiệu ra 100mV. Cung cấp với 2m cáp và đầu nối DIN 5 chân |  |  |
|  | 14- Bộ đo thay đổi thể tích | Cái | 1 |
|  | Thiết bị đo thay đổi thể tích tự động. Dùng để đo thể tích, |  |  |
|  | 2 phần lắp ghép. Dung tích 100ml. Sử dụng với đầu dò |  |  |
|  | chuyểnvị, đồng hồ chuyển vị kỹ thuật số (mua riêng). |  |  |
|  | Độ chính xác tốt hơn 0,05ml. Dễ dàng khử khí trong vài giây. Bao gồm các đầu nối, van và ống nối. |  |  |
|  | 15- Đầu đo chuyển vị 25mm | cái | 1 |
|  | Đầu do chuyển vị điện tử, thang đo 25mm, độ phân giải |  |  |
|  | cao, lực lò xo 250g, không tuyến tính ±0,1% FS, trễ ±0,2%, |  |  |
|  | không ảnh hưởng do nhiệt, vỏ bằng thép không rỉ, nguồn nuôi 10 VDC, tín hiệu ra 6,5mV/V. |  |  |
|  | 16- Giá giữ đầu đo chuyển vị | cái | 1 |
|  | Giá giữ đầu dò chuyển vị điện tử, dùng gắn lên bộ đo thể tích |  |  |
|  | 17- Adapter gối cầu | cái | 1 |
|  | Adapter gối cầu (ball seat adapter). |  |  |
|  | 18- Bồn khử khí cho nước | cái | 1 |
|  | Bồn khử khí trong nước dung tích 6 lít. Kết hợp khuấy cơ |  |  |
|  | và chân không để đuổi khí ra khỏi nước với tốc độ cao hơn |  |  |
|  | so với phương pháp gia nhiệt. Nước sẽ giảm oxi hòa tan |  |  |
|  | xuống 0.5pph trong vòng 4 phút. Kích thước 190 x 190 x 508mm. Nguồn điện 220V, 50Hz |  |  |
|  | 19- Dụng cụ gọt tỉa mẫu | Cái | 1 |
|  | Dụng cụ gọt tỉa mẫu, dùng cắt mẫu đến đường chính xác. |  |  |
|  | Dùng cho mẫu đường kính đến 3" / 76mm bằng cách thay |  |  |
|  | đổi các tấm giữ mẫu phía trên. Giữa mẫu bằng các kim thép |  |  |
|  | không rỉ. Tấm giữ mẫu phía trên hạ thấp được và khóa được. |  |  |
|  | 20- Cưa gọt tỉa mẫu (01) | Cái | 1 |
|  | Cưa gọt tỉa mẫu cầm tay với lưỡi cưa |  |  |
|  | 21- Bơm chân không | Cái | 1 |
|  | Loại không dùng dầu, bơm hai cấp, độ chân không tối đa 29"Hg (982mbar). Nguồn điện 230V, 50Hz, 1 pha. |  |  |
|  | 22- Máy nén khí | Cái | 1 |
|  | Máy nén khí, kiểu nén khí piston. |  |  |
|  | Áp suất nén 7kg/cm2. |  |  |
|  | Áp suất thiết kế 10kg/cm2. |  |  |
|  | Áp suất kiểm tra 15kg/cm2. |  |  |
|  | Thể tích bình chứa 70 lít. |  |  |
|  | Nguồn điện 220V, 50Hz, 2HP. |  |  |
|  | Cung cấp gồm : |  |  |
|  | - Máy nén khí |  |  |
|  | - Lọc khí |  |  |
|  | 23- Màng cao su | Cái | 2 |
|  | Bao cao su bọc mẫu (latex membrane) cho mẫu đường kính 1.5"/38mm, dày 0.3mm, 12 cái. |  |  |
|  | 24- Dụng cụ căng màng cao su | Cái | 1 |
|  | Dụng cụ căng bao cao su để đặt mẫu vào, 38mm/1.5". |  |  |
|  | 25- Vòng cao su | Cái | 1 |
|  | Vòng cao su (O-ring), cho mẫu đường kính 38mm/1.5", 12 cái/gói. |  |  |
|  | 26- Dụng cụ gắn vòng cao su (01) | Cái | 1 |
|  | Dụng cụ gắn vòng o-ring, ít làm ảnh hưởng mẫu, cho mẫu đường kính 38mm/1.5". |  |  |
|  | 27- Đá thấm | Cái | 4 |
|  | Đá thấm cho mẫu đường kính 38mm/1.5", dày 6mm |  |  |
|  | 28- Khuôn cho mẫu nguyên dạng (01) | Cái | 1 |
|  | Khuôn tách đôi, cho mẫu đường kính 38mm/1.5', dùng cho |  |  |
|  | mẫu nguyên dạng và mẫu đất cố kết dính đã gọt tỉa. |  |  |
|  | Bằng kim loại không từ tính. |  |  |
|  | 29- Khuôn cho mẫu không cấu kết | Cái | 1 |
|  | Khuôn tách đôi dùng chân không, loại cho mẫu đường kính |  |  |
|  | 38mm/1,5", dùng cho đất không cố kết và mẫu không nguyên dạng, bằng kim loại không từ tính. |  |  |
|  | 30- Đĩa nén UU | Cái | 2 |
|  | Đĩa nén dưới, bằng acrylic, nén UU, dùng cho mẫu 38.1mm/1.5" |  |  |
|  | 31- Giấy lọc | Cái | 1 |
|  | Giấy lọc, dùng cho mẩu đường kính 38mm/1.5", 100 miếng/hộp |  |  |
|  | 32- Giấy lọc thoát nước | Cái | 1 |
|  | Giấy lọc dạng miếng (strip), 5 x 150mm, grade 55, 100 miếng/hộp |  |  |
|  | 33- Tấm giữ mẫu | Cái | 1 |
|  | Tấm giữ mẫu phía trên cho dụng cụ gọt tỉa mẫu, đường kính 38.1mm/1,5". |  |  |
|  | (Chưa bao gồm máy tính, máy in) |  |  |
| 18 | Bộ chuyển đổi tín hiệu cho máy nén bê tông 200 tấn | Cái | 1 |
|  | Chức năng: |  |  |
|  | Dùng chuyển đổi tín hiệu từ analog sang kỹ thuật số của |  |  |
|  | máy nén bê tông 200 tấn có sẵn |  |  |
|  | Bộ gồm: bộ điều khiển C108N và đầu đo áp lực dầu 700bar |  |  |
|  | Bộ điều khiển Digitec C108N thực hiện các chức năng |  |  |
|  | + Nén bê tông |  |  |
|  | + Uốn bê tông |  |  |
|  | + Ép chẻ mẫu trụ, mẫu vuông |  |  |
|  | + Máy in nhiệt trên bộ điều khiển |  |  |
|  | + Cổng RS232 kết nối với PC |  |  |
|  | Tính năng kỹ thuật gồm có: |  |  |
|  | Hai kênh, có thể nối đến 2 khung thử nén/ thử uốn. |  |  |
|  | Cài đặt các tham số thí nghiệm đơn giản và theo trình tự không cần chuyên gia |  |  |
|  | Hiển thị giá trị thí nghiệm nén/uốn liên tục |  |  |
|  | Máy dừng khi mẫu bị nén vỡ |  |  |
|  | Tự động tính toán giá trị cường độ thí nghiệm |  |  |
|  | Lưu 1000 giá trị thí nghiệm và 100 file kiểu mẫu khác nhau |  |  |
|  | Màn hình LCD với độ phân giải rất cao 192x64 pixels. |  |  |
|  | Chọn lực đo: kN, lb |  |  |
|  | Chọn ngôn ngữ hiển thị: Ý. Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Thỗ nhĩ kỳ. |  |  |
|  | Thu nhận và xử lý dữ liệu hệ thống 24 bit, độ phân giải hiệu quả: 17 bit |  |  |
|  | Thao tác bằng nút nhấn đa chức năng (5 vị trí), biểu tượng phím nhấn hiển thị trên màn hình |  |  |
|  | Hai kênh kỹ thuật số tương tự chấp nhận : cảm biến, đầu dò hoặc loadcell với điện áp 2mV / V |  |  |
|  | Cổng RS232 nối máy tính |  |  |
|  | Thuật toán hướng dẫn tuyến tính tự động với độ chính xác |  |  |
|  | rất cao (Class 0.5 bắt đầu từ 10% giá giá trị max hay tùy chọn bắt đầu từ 1% giá trị max.) |  |  |
|  | Kích thước: 230x145x240mm |  |  |
|  | Nguồn điện: 230VAC, 1 pha, 50Hz |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | - Bộ điều khiển Digitec C108N | cái | 1 |
|  | - Đầu đo áp lực 700bar | cái | 1 |
|  | - Máy in nhiệt và giấy in | cái | 1 |
| 19 | Máy nén uốn xi măng 250kN/15kN kỹ thuật số tự động | Cái | 1 |
|  | Máy nén/uốn xi măng, gạch, đá, khả năng tải 15kN/250kN. |  |  |
|  | tự động hoàn toàn nhờ sử dụng bộ điều khiển C098N |  |  |
|  | Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C109, C348, C349; EN 196-1, EN ISO 679; UNE 80101; DIN 1164; BS 3892, 4550, 4551 |  |  |
|  | Máy thiết kế để thử uốn và nén phần còn lại sau uốn của |  |  |
|  | mẫu xi măng 40.1 x 40 x 160mm và mẫu khối 40, 50, 70, 100mm và 2", lõi khoan với chiều cao tối đa 180mm |  |  |
|  | Khả năng tải nén max: 250KN |  |  |
|  | Khả năng tải uốn: 15kN |  |  |
|  | Khoảng cách tấm nén: 185mm |  |  |
|  | Hành trình piston: 45mm |  |  |
|  | Đường kính tấm nén: 153mm |  |  |
|  | Độ chính xác và lặp lại: 1% |  |  |
|  | Nguồn điện: 230V, 50Hz, 750W |  |  |
|  | Trọng lượng: khoảng 310-340kg |  |  |
|  | Sử dụng bộ điều khiển tự động Autotec C098N: |  |  |
|  | Thực hiện được các chức năng: |  |  |
|  | + Nén bê tông/ xi măng |  |  |
|  | + Uốn bê tông/ xi măng |  |  |
|  | + Ép chẻ mẫu trụ, mẫu vuông |  |  |
|  | + Máy in nhiệt trên bộ điều khiển |  |  |
|  | + Cổng RS232 kết nối với PC |  |  |
|  | Tính năng kỹ thuật gồm có: |  |  |
|  | Hai kênh, có thể nối đến 2 khung thử nén/ thử uốn. |  |  |
|  | Cài đặt các tham số thí nghiệm đơn giản và theo trình tự không cần chuyên gia |  |  |
|  | Hiển thị giá trị thí nghiệm nén/uốn liên tục |  |  |
|  | Máy dừng khi mẫu bị nén vỡ |  |  |
|  | Tự động tính toán giá trị cường độ thí nghiệm |  |  |
|  | Lưu 1000 giá trị thí nghiệm và 100 file kiểu mẫu khác nhau |  |  |
|  | Màn hình LCD với độ phân giải rất cao 192x64 pixels. |  |  |
|  | Chọn lực đo: kN, lb |  |  |
|  | Chọn ngôn ngữ hiển thị: Ý. Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Thỗ nhĩ kỳ. |  |  |
|  | Thu nhận và xử lý dữ liệu hệ thống 24 bit, độ phân giải hiệu quả: 17 bit |  |  |
|  | Thao tác bằng nút nhấn đa chức năng (5 vị trí), biểu tượng phím nhấn hiển thị trên màn hình |  |  |
|  | Hai kênh kỹ thuật số tương tự chấp nhận : cảm biến, đầu dò hoặc loadcell với điện áp 2mV / V |  |  |
|  | Cổng RS232: cho phép truyền dữ liệu trong quá trình thử nghiệm hoặc kết quả thí nghiệm trực tiếp với máy tính |  |  |
|  | (thông qua Microsoft HyperTerminal) hoặc phần mềm điều khiển từ xa UTM II |  |  |
|  | Thuật toán hướng dẫn tuyến tính tự động với độ chính xác |  |  |
|  | rất cao (Class 0.5 bắt đầu từ 10% giá giá trị max hay tùy chọn bắt đầu từ 1% giá trị max.) |  |  |
|  | Kích thước: 420x290x950mm |  |  |
|  | Nguồn điện: 230VAC, 1 pha, 50Hz |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | Máy chính E160-01D |  | 1 |
|  | Máy in nhiệt C127N |  | 1 |
|  | Giấy in C127-11 |  | 1 |
|  | Tấm nén cao 50mm E161-05 |  | 1 |
|  | Tấm nén cao 25mm E161-06 |  | 1 |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | 1 |
| 20 | Máy đo rung | Cái | 1 |
|  | Máy đo rung động đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6963:2001 |  |  |
|  | ISO 2631-1 sử dụng đầu đo gia tốc SV39A/L |  |  |
|  | Máy có chức năng: |  |  |
|  | Đo và phân tích rung theo tiêu chuẩn SIO 2631-1,2&5 |  |  |
|  | ISO 8041:2005; ISO 5349 |  |  |
|  | Có 6 kênh đo gia tốc (kiểu IEPE) và 2 kênh đo lực |  |  |
|  | Đo whole -body: sử dụng đầu đo gia tốc SV38 |  |  |
|  | hoặc đầu đo gia tốc SV39A/L; hai loại đầu đo này có thang |  |  |
|  | đo và độ phân giải khác nhau |  |  |
|  | Đo hand- arm: sử dụng đầu đo gia tốc 3 chiều SV50; SV105 |  |  |
|  | hoặc SV55 |  |  |
|  | Ghi tín hiệu time- domain theo ISO 2631-5 |  |  |
|  | Phân tích thời gian thực 1/1 và 1/3 octave |  |  |
|  | Bộ data logger tiên tiến bao gồm phân tích phổ |  |  |
|  | Có card Micro SD để lưu dữ liệu |  |  |
|  | Giao diện USB |  |  |
|  | Thời gian tích hợp lập trình lên đến 24 giờ |  |  |
|  | Phần mềm Svan PC dễ dàng cài đặt máy và download dữ liệu |  |  |
|  | Dễ dàng sử dụng, giao diện thân thiện với màn hình màu |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 8041:2005, ISO 2631-1,2&5, ISO 5349 |  |  |
|  | Meter mode: RMS, VDV, MTVV or Max, Peak, Peak-Peak, Vector, A(8), Dose, ELV, EAV, đo đồng thời trong 6 |  |  |
|  | kênh với bộ lọc độc lập và đầu dò không đổi |  |  |
|  | Weighting Filters: Wd, Wk, Wm, Wb (ISO 2631) and Wh (ISO 5349) |  |  |
|  | Đầu đo RMS & RMQ: đầu dò kỹ thuật số trị hiệu dụng RMS & RMQ với Peak detection, resolution 0.1 dB |  |  |
|  | hằng số thời gian từ: 100 ms to 10 s |  |  |
|  | Thang đo tùy thuộc vào đầu dò: |  |  |
|  | - Đầu dò SV 39A/L: 0.001 m/s2 RMS ÷ 500 m/s2 Peak |  |  |
|  | - Đầu dò SV 38: 0.01 m/s2 RMS ÷ 50 m/s2 Peak |  |  |
|  | - Đầu dò SV 50: 0.01 m/s2 RMS ÷ 5000 m/s2 Peak |  |  |
|  | Thang tần số: 0.1 Hz - 2000 Hz |  |  |
|  | Data logger: dữ liệu thời gian lịch sử bao gồm kết quả chế độ đo và phổ |  |  |
|  | Time-Domain Recording: Simultaneous x, y, z time-domain signal recording, tần số lấy mẫu 375 Hz, 3 kHz hoặc 6 kHz (option) |  |  |
|  | Dữ liệu cơ bản: |  |  |
|  | Đầu vào: 2 x LEMO 4-pin: 6 kênh IEPE hoặc 2 kênh đo lực trực tiếp |  |  |
|  | Dải động: 80 dB, 6 x 16 bits A/D converters (kênh IEPE hoặc trực tiếp) |  |  |
|  | Thang đo lực: 0.2 N - 100 N |  |  |
|  | Lấy mẫu: 6kHz |  |  |
|  | Bộ nhớ : bộ nhớ trong 16MB hoặc thẻ nhớ Micro SD |  |  |
|  | Hiển thị: Colour OLED 2.4”, 320 x 240 pixels |  |  |
|  | Độ tương phản: 10000 : 1 |  |  |
|  | Giao diện: USB , Extended I/O - AC output (1 V Peak) hoặc Digital Input/Output (Trigger - Pulse) |  |  |
|  | Nguồn cấp: 4 pin AA hoặc động 16 h |  |  |
|  | Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến + 50°C |  |  |
|  | Kích thước: 140x83x43mm |  |  |
|  | Trọng lượng: 390 bao gồm pin (chưa gồm đầu đo) |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | Máy chính |  | 1 |
|  | Cáp USB |  | 1 |
|  | Pin AA |  | 4 |
|  | Đầu đo gia tốc |  | 1 |
|  | Phần mềm bao gồm phân tích 1/1 và 1/3 octave |  | 1 |
|  | Hộp đựng |  | 1 |
|  | Hướng dẫn sử dụng |  | 1 |
| 21 | Máy đo biến dạng tĩnh nhiều kênh hiển thị số | Bộ | 1 |
|  | Tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  | Máy cài sẵn 30 kênh |  |  |
|  | Màn hình hiển thị số TFT LCD 320 x 240 dot |  |  |
|  | Khả năng đo: 38 đơn vị khác nhau như: biến dạng, chuyển |  |  |
|  | vị (mm), điện thế (mV, V), lực (kgf, kN), áp suất (Mpa), |  |  |
|  | Ứng suất (N/mm2, kg/cm2), nhiệt độ… |  |  |
|  | Số kênh: 30 kênh (có thể mở rộng lênh 1000 kênh) |  |  |
|  | Số kênh lơn nhất có thể theo dõi: 10 |  |  |
|  | Hiển thị số các liệu đo dưới dạng thống kê hoặc đồ họa và đồ thị |  |  |
|  | Cho phép kết nối các đầu đo kiểu strain gauge với các chế |  |  |
|  | độ 1/4 cầu ( trở kháng 120/ 240/ 350ohms), 1/2 cầu hay cả |  |  |
|  | cầu (trở kháng 350ohms) |  |  |
|  | Dải đo biến dạng: |  |  |
|  | - Chế độ bình thường: ± 40000 x 10-6 strain (dải thấp) |  |  |
|  | đến ± 640000 x10-6 strain (dải cao) |  |  |
|  | - Chế độ phân giải cao: ± 4000 x 10-6 strain (dải thấp) |  |  |
|  | đến ± 64000 x10-6 strain (dải cao) |  |  |
|  | Độ phân giải: |  |  |
|  | - Chế độ bình thường: 1 x 10-6 strain (dải thấp) đến |  |  |
|  | 16 x10-6 strain (dải cao) |  |  |
|  | - Chế độ phân giải cao: 0.1 x 10-6 strain (dải thấp) đến |  |  |
|  | 1.6 x10-6 strain (dải cao) |  |  |
|  | Tốc độ quét: 40ms/ kênh tại tần số 50Hz |  |  |
|  | Tốc độ in:0.05s/ dòng (200mm/s) |  |  |
|  | Thời gian đặt lấy mẫu: 99 giờ, 59 phút, 59 giây |  |  |
|  | Cài đặt sẵn máy in trong máy chính |  |  |
|  | Có sẵn giao diện: RS232, USB, LAN |  |  |
|  | Bộ nhớ trong 8MB |  |  |
|  | Kích thước: 320(W)×130(H)×440(D)mm |  |  |
|  | Trọng lượng: ~10 kg |  |  |
|  | Nguồn cấp: 85-250VAC |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | - Máy chính | cái | 1 |
|  | - Cáp nối máy tính | cái | 1 |
|  | - Phần mềm đo tĩnh | cái | 1 |
|  | - Tem đo biến dạng | cái | 100 |
|  | - Cuộn dây dẫn 100m, tiết điện 0.5mm2 | cuộn | 2 |
|  | - Hộp keo dán | hộp | 2 |
|  | - Máy tính xách tay (việt Nam) | cái | 1 |
| 22 | Kính đo vết nứt bê tông | Cái | 1 |
|  | Kính đo vết nứt bê tông có đèn chiếu sáng |  |  |
|  | Thang đo: 0-4mm |  |  |
|  | Vạch chia: 0.02mm |  |  |
|  | Độ phóng đại: 35X |  |  |
|  | Trọng lượng: ~600g |  |  |
| 23 | Bộ chuyển đổi tín hiệu cho máy kéo thép 100 tấn | Bộ | 1 |
|  | Chức năng: |  |  |
|  | Chuyển đổi tín hiệu analog sang kỹ thuật số cho máy kéo |  |  |
|  | thép 100 tấn model WE-100B |  |  |
|  | sau khi chuyển đổi, máy thực hiện các chức năng như máy |  |  |
|  | điện tử |  |  |
|  | Phần mềm giao diện tiếng Anh, có đầy đủ chức năng cần thí nghiệm như kéo, uốn, nén |  |  |
|  | Tự động tính toán kết quả sau khi thí nghiệm |  |  |
|  | Phần mềm cho phép định dạng 3 biểu đồ trên 1 trang báo cáo, in ấn trực tiếp hay xuất kết quả ra Excell |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | - Hộp chuyển đổi tín hiệu WEW-3000 |  |  |
|  | - Transducer |  |  |
|  | - Encoder đo khoảng cách |  |  |
|  | - Phần mềm WEW series phiên bản Tiếng Anh |  |  |
|  | - Cáp nối |  |  |
|  | (Chưa có máy tính, máy in) |  |  |
|  | Phụ kiện |  |  |
| 23.1 | Đầu đo Extensometer | cái | 1 |
|  | Chiều dài kẹp mẫu (gauge length): 250mm |  |  |
|  | Khoảng đo biến dạng: 25mm |  |  |
| 23.2 | Bộ ngàm kéo cáp | Bộ | 1 |
|  | Dùng cho cáp  12.7mm -  15.2mm |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | Ngàm kẹp cho kéo cáp |  | 1 |
|  | Côn chứa má kẹp |  | 1 |
|  | Má kẹp cáp (3 miếng) |  | 1 |
| 23.3 | Bộ ngàm kéo bu lông | Bộ | 1 |
|  | Dùng cho các mẫu: M10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30. |  |  |
| 24 | Máy đo pH và Ion CL | Bộ | 1 |
|  | Máy đo pH / ION loại xách tay màn hình LCD |  |  |
|  | hiển thị nhiều dòng, hiển thị các ký tự đặc biệt |  |  |
|  | Đo pH : 2.000-20.000, độ đọc : 0.001pH |  |  |
|  | Thang đo mV: ± 1200, ±2000; độ đọc 0.1/1mV |  |  |
|  | Đo nhiệt: -5.0-+105.0C độ đọc 0.1C |  |  |
|  | Nồng độ ion: 0.01-1000mg/l độ đọc 0.01mg/l |  |  |
|  | Chính xác: 0.005pH,0.3mV, 0.1K |  |  |
|  | Chuẩn máy 3- 5 điểm |  |  |
|  | Có chức năng chống nước |  |  |
|  | Lưu trữ khoảng 200 giá trị |  |  |
|  | Sử dụng 4 pin AA |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | Máy chính |  | 1 |
|  | Điện cực đo ion Cloride (Cl-), khoảng đo 0.4... 35000mg/l, 5x10-5... 1mol/l, đầu DIN |  | 1 |
|  | Điện cực pH, loại 3 trong 1 (có bù nhiệt), khoảng đo 0...14pH, nhiệt độ làm việc 0...80C, thân bằng nhựa Noryl, 12 x 120mm, dung dịch gel, đầu nối DIN, dò nhiệt NTC 30K (phích banana), cáp nối 1m |  | 1 |
|  | Dung dịch pH (4/7/10) |  | 1 |
|  | Dung dịch châm điện cực 250ml (x2) |  | 1 |
|  | Dung dịch chuẩn 250ml |  | 1 |
|  | Dung dịch Clo 1 lít, 10g/l |  | 1 |
| 25 | Máy dò khuyết tật trong khối, kết cấu bê tông bằng radar | Bộ | 1 |
|  | Máy dò tìm vị trí, khuyết tật bằng radar sâu đến 1.25m |  |  |
|  | Các ứng dụng của máy gồm: |  |  |
|  | - Cấu trúc |  |  |
|  | Dò cốt thép |  |  |
|  | Phân tích bê tông |  |  |
|  | Phân tích thành cầu |  |  |
|  | Đo độ dày bê tông |  |  |
|  | Đo độ dày nhựa đường |  |  |
|  | - Tiện ích trên các tấm (slab) |  |  |
|  | Đường ống phi kim loại |  |  |
|  | Ống kim loại |  |  |
|  | Sợi quang học |  |  |
|  | Ống dẫn |  |  |
|  | - Thực thi pháp luật: |  |  |
|  | Điều tra pháp y |  |  |
|  | Cache |  |  |
|  | - Quân đội" |  |  |
|  | Dò mìn |  |  |
|  | IED |  |  |
|  | Hệ thống cung cấp sự cân bằng hoàn hảo giữa độ phân giải cao và độ xuyên sâu của cơ cấu cần kiểm tra. Nó hoàn |  |  |
|  | hảo cho vị trí cốt thép, ống dẫn và phân tích mặt cầu |  |  |
|  | Nó rất dễ dàng sử dụng nhưng cũng có thể được mở rộng và cấu hình cho các ứng dụng khác như dò mặt đường |  |  |
|  | Với phạm vi độc đáo của công nghệ tích hợp, nó là GPR mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay cho chụp ảnh lên đến chiều sâu 1.25m ở độ phân giải cao. |  |  |
|  | Tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  | Antena: |  |  |
|  | Model: P-1000 |  |  |
|  | Dãy tần số: 500-2300 MHz |  |  |
|  | Đỉnh tần số: 1000 MHz |  |  |
|  | Xung thời gian: 0.4ns |  |  |
|  | Có thể xách tay hoạch gắn trên xe đẩy |  |  |
|  | Máy tính điều khiển radar: |  |  |
|  | Bộ xử lý: Multi-core Intel Atom |  |  |
|  | Giao diện Radar : quyền sở hữu |  |  |
|  | RAM: DDR2 |  |  |
|  | Ổ đĩa cứng: 32GB |  |  |
|  | Màn hình màu 10.4 inch LED LCD có chế độ Daylight Readable |  |  |
|  | Kích thước: 335mm x 235mm x 95mm |  |  |
|  | Trọng lượng: 5,0 kg./11 lbs. |  |  |
|  | Nguồn cung cấp: 10.5-18VDC @ 25W |  |  |
|  | Điều khiển: màn hình cảm ứng sử dụng hệ thống menu full screen windows-based |  |  |
|  | Cổng I/O: |  |  |
|  | Serial Port |  |  |
|  | Radar Interface Port |  |  |
|  | DC Power Port |  |  |
|  | 2 USB 2.0 Ports |  |  |
|  | Phần mềm: |  |  |
|  | Microsoft windows |  |  |
|  | Phần mềm điều khiển bao gồm: |  |  |
|  | A Scan Display (Oscilloscope Mode) |  |  |
|  | B Scan Display (Cross Sectional View) |  |  |
|  | C Scan Display (3D) |  |  |
|  | Real Time Signal Processing |  |  |
|  | Data Storage and Playback |  |  |
|  | System scan mode: |  |  |
|  | logging scan rate max: 390 scans/ giây |  |  |
|  | Trigger Modes: Free run, timed interval, shaft encoder, GPS, manual |  |  |
|  | Sampling Rate: 1,000,000 mẫu/ giây |  |  |
|  | Time Varying Gain Maximum: 40dB |  |  |
|  | Điều kiện môi trường: |  |  |
|  | Nhiệt độ: -11°C đến 50° C |  |  |
|  | Độ ẩm: 0% đến 90% |  |  |
|  | Seals: IP 55 |  |  |
|  | Thông số đầu đọc điện tử radar: |  |  |
|  | Total System Dynamic Range: >130 dB |  |  |
|  | Receiver Dynamic Range: >90 dB |  |  |
|  | Thời gian min: 6.3 ns |  |  |
|  | Thời gian max: 820 ns |  |  |
|  | Thời gian xung lặp lại: 1 us |  |  |
|  | Băng thông: 3 GHz |  |  |
|  | Stacking: Automatic |  |  |
|  | Kích thước: 290mm x 210mm x 85mm |  |  |
|  | Trọng lượng: 2 kg. / 4.4 lbs. |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | Antena 1000MHz |  |  |
|  | Đầu đọc điện tử |  |  |
|  | Màn hình màu 10.4 inch cảm ứng |  |  |
|  | Bộ điều khiển và phần mềm |  |  |
|  | Pin sạc |  |  |
|  | Sạc pin |  |  |
|  | Cáp điều khiển 2m |  |  |
|  | Cáp nguồn 1m |  |  |
|  | Hệ thống xe đẩy |  |  |
|  | Hộp chứa bộ điều khiển |  |  |
|  | Hộp đựng xe đẩy |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng trong đĩaUSB |  |  |
| 26 | Máy đo độ dày màng sơn, lớp phủ | Cái | 1 |
|  | Máy đo bề dày lớp phủ cầm tay, đầu dò kết hợp đo lớp phủ |  |  |
|  | trên nền kim loại có từ tính hoặc không từ tính. |  |  |
|  | Thang đo: 0 ~ 1500m |  |  |
|  | Độ chính xác: ±(1μm + 1%) 0 ~ 50 μm |  |  |
|  | ±(2 μm + 1%) > 50 μm |  |  |
|  | Đơn giản: sẵn sàng để sử dụng - không cần điều chỉnh |  |  |
|  | chuẩn máy cho hầu hết các ứng dụng. Menu vận bằng chỉ |  |  |
|  | bằng một tay. Đèn báo hai màu lý tưởng trong môi trường ồn ào. Reset máy vê thông số cài đặt tại hãng. |  |  |
|  | Bền chắc: tốt hơn tiêu chuẩn IP5X, chống bụi, nước, dầu |  |  |
|  | , acid, dung môi. Đầu dò chống mài mòn. Màn hình chống |  |  |
|  | trầy / dung môi thích hợp cho môi trường khắc nghiệt. Vỏ cao su hấp thu sốc bảo vệ máy với móc đeo. |  |  |
|  | Chính xác: Chứng nhận hiệu chuẩn truyền chuẩn NIST. |  |  |
|  | Tích hợp bù nhiệt độ để tăng độ chính xác. Chế độ Hi-RES |  |  |
|  | tăng độ phân giải cho các ứng dụng yêu cầu chính xác cao. |  |  |
|  | Phù hợp tiêu chuẩn ISO và ASTM. |  |  |
|  | Linh hoạt: Tùy chọn chuẩn máy 1 điểm hay 2 điểm với độ |  |  |
|  | dày biết trước, zero trung bình. Chọn ngôn ngữ hiển thị. |  |  |
|  | Đèn chiếu sáng màn hình trong môi trường thiếu ánh sáng. Đơn vị đo mils/micron/mm. |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |
|  | - Máy chính |  |  |
|  | - Đầu dò thẳng Φ16 mm với cáp |  |  |
|  | - Các tấm nhựa chuẩn máy |  |  |
|  | - Vỏ cao su bảo vệ máy có móc đeo |  |  |
|  | - Hướng dẫn sử dụng |  |  |
|  | - Túi đựng máy có dây đeo |  |  |
| 27 | Thiết bị thí nghiệm chưng cất hàm lượng pariffin | Bộ | 1 |
|  | Phương pháp chưng cất thủ công. Thiết bị gồm có: |  |  |
|  | Bộ phận chưng cất: |  |  |
|  | Bình chưng cất 100ml với nút đậy |  |  |
|  | Bình tam giác 100ml với nút đậy |  |  |
|  | Chậu thủy tinh D140x75mm |  |  |
|  | Đèn đốt gas |  |  |
|  | Giá đỡ |  |  |
|  | Bộ phận lọc: |  |  |
|  | Bể làm lạnh với socket cho làm lạnh bên ngoài |  |  |
|  | Bình lọc 500ml |  |  |
|  | Bình rửa 500ml |  |  |
|  | Đồng hồ chân không với van |  |  |
|  | Giấy lọc D110mm (100 tờ) | gói | 1 |
| 27.1 | Nhiệt kế:-38°C đến + 50°C/ vạch chia 1°C (EU) | cái | 1 |
| 27.2 | Nhiệt kế:-34°C đến + 49°C/ vạch chia 0.5°C (EU) | cái | 1 |
| 27.3 | Bể điều nhiệt lạnh | Cái | 1 |
|  | Hệ thống làm lạnh tuần hoàn dùng làm lạnh cho cô quay, cột sắc ký, bể đo độ nhớt, phân cực kế, khúc xạ kế |  |  |
|  | Thể tích bể nước lớn, làm lạnh nhanh, khi hoạt động rất êm |  |  |
|  | Khoảng nhiệt độ hoạt động: - 30 đến 100°C |  |  |
|  | Độ chính xác nhiệt độ: 0.03°C |  |  |
|  | Công suất : 2000W |  |  |
|  | Lưu lượng: 15 lít/ phút |  |  |
|  | Áp suất : 0.35 Bar |  |  |
|  | Công suất làm lạnh( với dung môi ethanol): |  |  |
|  | Tại nhiệt độ : 20 o C là 450 W |  |  |
|  | Tại nhiệt độ 0 o C là 320 W |  |  |
|  | Tại nhiệt độ - 20 oC là 140 W |  |  |
|  | Thể tích bể nước: 20 lít |  |  |
|  | Kích thước bể nước: W x L/ D: 240 x 300/ 150 mm |  |  |
|  | Kích thước toàn bộ: W x L x H: 380 x 580 x 620 mm |  |  |
| 28 | Thiết bị xác định cường độ của vữa và bê tông bằng phương pháp nhổ | Bộ | 1 |
|  | Thiết bị xác định cường độ vữa đáp ứng tiêu chuẩn |  |  |
|  | EN 12504-3/ ASTM C900/ BS1881 part 207 |  |  |
|  | Trọng lượng: 18kg |  |  |
|  | Gồm có: |  |  |
|  | Kích thủy lực thang đo: 0-100kN |  |  |
|  | Bơm tay với đồng hồ áp suất bằng cơ |  |  |
|  | Vòng đỡ |  |  |
|  | Đĩa thép D25mm (10 cái) |  |  |
|  | Insert D30mm (25 cái) |  |  |
|  | Hộp đựng |  |  |
| 29 | Máy đo độ ẩm độ chặt của đất bằng điện từ | Cái | 1 |
|  | Máy đo độ ẩm / độ chặt EDG, theo phương pháp đo điện, không dùng phóng xạ. Phù hợp tiêu chuẩn ASTM D7698 |  |  |
|  | Màn hình cảm ứng 4,3” cho phép điều khiển tất cả các chức năng hay điều khiển bằng phím vận hành theo menu. |  |  |
|  | Sử dụng pin sạc Li-ion, ~60 giờ vận hành / lần sạc |  |  |
|  | Chức năng GPS, xác định chính xác vị trí số đọc, đảm bảo độ tin cậy về vị trí thử |  |  |
|  | Giao tiếp Bluetooth, cho phép nối PC và truyền dữ liệu không dây, kết nối tin cậy ở khoảng cách đến 9m |  |  |
|  | Cổng giao tiếp USB, thuận tiện để thu dữ liệu trong máy |  |  |
|  | cũng như nâng cấp phần mềm. Nâng cấp phần mềm có sẵn trên website. |  |  |
|  | Tùy chọn các đầu đo với chiều dài khác nhau 101, 152, 203, 254 hay 305mm |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Thang độ chặt ướt: thang đất đầm nện hiện trường thông thường |  |  |
|  | Chính xác độ chặt khô: 3% của thí nghiệm chuẩn |  |  |
|  | Thang độ ẩm: thang đất đầm nện hiện trường thông thường |  |  |
|  | Chính xác độ ẩm: 2% của thí nghiệm chuẩn |  |  |
|  | Nhiệt độ làm việc: 0 - 50°C |  |  |
|  | Độ ẩm làm việc: 5 ~ 90%, không đọng sương |  |  |
|  | GPS: ±3m |  |  |
|  | Nguồn nuôi: pin sạc Li-ion, tùy chọn pin AA |  |  |
|  | Thời gian pin: 60 giờ / lần sạc |  |  |
|  | Bộ sạc pin: 110 ~240V, 50/60Hz |  |  |
|  | Kích thước: 533 x 432 x 203mm |  |  |
|  | Khối lượng: 6.8kg |  |  |
|  | Cung cấp gồm có: |  |  |
|  | - Máy chính nằm trong hộp đi hiện trường |  | 1 |
|  | - Cọc đo dài 152mm |  | 4 |
|  | - Búa đóng |  | 1 |
|  | - Đầu dò đất và cáp |  | 1 |
|  | - Tấm đóng cọc |  | 1 |
|  | - Đầu dò nhiệt độ |  | 1 |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | 1 |

# Text boxes

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Võ Thị Hồng Ánh